扎鲜啤设备及配件的研究生产基地

# THE CENTER OF DRAFT BEER DISPENSE EQUIPMENT

扎 啤 机 使 用 说 明 书

沈阳豪邦科技发展有限公司

www.hbhibro.com

- 产品概述

HB系列扎啤机用于快速冰镇扎啤，以保持扎啤营养丰富、清凉爽口的特有风味。同时也可用于冰镇各种散装饮料，如葡萄酒。

HB系列扎啤机采用先进的生产工艺及技术，所有部件均采用名牌产品，性能可靠，外形美观大方，操作简单，是宾馆、饭店、酒吧等营业场所销售扎啤及各种散装饮料的理想工具。同时我公司的扎啤桶、CO2钢瓶、酒头、分配器、酒矛、出酒器等产品也跻身国际先进行列。

| 型号 | HB/J 120 | HB/J 100 |
| --- | --- | --- |
| 出酒量 | 120 L/H | 100 L/H |
| 储冰量 | 18-20 KG | 15-17 KG |
| 水箱容积 | 50 KG | 40 KG |
| 啤酒冷却管 | 75米 | 35米 |
| 出酒温度 | 25－28℃ / 3－7℃ | 25－28℃ / 3－7℃ |
| 电压 | 220V-50HZ | 220V-50HZ |
| 压缩机功率 | 3/8 P | 3/8 P |
| 外形尺寸 | 430×430×780 mm | 430×430×780 mm |

技术参数

工作原理

本机由制冷与扎啤冷却-输入输出两套系统组成。

制冷系统: 由压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器、温控器、散热电机等组成。制冷系统的作用是：使水箱内的水由常温降低直至部分结冰，达到设定的冰板厚度后自动停机。

扎啤冷却-输入输出系统：由CO2钢瓶输出的CO2气体将扎啤从桶内压出，经水箱内的不锈钢盘管与冰水换热后迅速冷却，再从酒头输出。

- 安装调试及使用方法

| 步骤 | 操作方法 |
| --- | --- |
| 第一步 | 拆除包装后，将扎啤机主机及配件（酒头酒柱、分配器、CO2减压器、透明酒管、增强软管、闭口卡等）取出。 往主机水箱内注入清洁的自来水，直至淹没蒸发器和不锈钢盘管为止。 （注意加水不可过多，以免结冰后水箱溢水） |
| 第二步 | 拆除酒柱包装后，将酒柱底部的固定螺母取下，酒柱固定螺杆插入机器顶盖对应的孔中。 装上酒柱固定螺母后将酒柱锁紧。（注意酒柱的安装方向） 把闭口卡套入透明酒管，用70℃左右的热水将酒管端部烫软后，插到不锈钢盘管的出酒口（至少插入3cm），将闭口卡锁紧。 |
| 第三步 | 酒管连接：将闭口卡套入透明酒管上，用70℃左右的热水将酒管端部烫软后，分别插入分配器的出酒口和扎啤机的进酒口，将闭口卡锁紧。 气管连接：将闭口卡套入增强软管上，分别插入分配器进气口和 CO2减压器低压出气口，将闭口卡锁紧。 扎啤机通电，制冷系统工作1小时后方可售酒。 |
| 第四步 | 将 CO2减压器的螺母对准钢瓶接头，旋转螺母，并用扳手锁紧。 将调压钮逆时针旋转至尽头，打开钢瓶开关，顺时针缓缓旋转调压旋钮将低压表的指针（输出压力）调至0.2～0.3Mpa之间。 |
| 第五步 | 将分配器装在扎啤桶上，顺时针旋转，旋紧为止，压下分配器手把 |
| 第六步 | 酒头手把往前扳动即可出酒，手把后推即停止出酒。 在关闭的状态下后推手把，即可打出啤酒泡沫，放开后手把自动复位关闭。 |

- 保养

- 表面清洁

当主机表面脏时，用温水和中性洗涤剂混合清洗，最后清水冲洗后干布擦干。

- 冷凝器翅片清洁

为保证散热效果，应定期清理翅片的灰尘，可用压缩空气清理。

- 扎啤冷却-输入输出系统的保养

为保证扎啤的口感，建议每7天左右对酒路进行一次清洗，具体如下：

a 将专用清洗剂放入清洗桶，加50℃左右的温水（切忌水过热），充分稀释。

b 使分配器与清洗桶连接，压下分配器手把，开启钢瓶阀门，打开酒头，让清洗液流出少许后关闭酒头，5分钟左右后再开启酒头流出少许清洗液，重复以上步骤，流完为止。

c 在清洗桶内灌满清水，然后冲洗酒路，直至流出清水无异味为止。

4、分配器、酒头的保养

定期清洗分配器、酒头的各个密封圈，用50℃左右的温水泡2分钟左右，清洗酒渍，保持胶圈的弹性良好，提高使用寿命。

五、常见故障检修

| 症状 | 原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 不出酒或流速慢 | 扎啤桶已空 CO2钢瓶已空 分配器未打开 酒头流速调节关闭 不锈钢盘管冻死或部分冻死 | 更换扎啤桶 更换钢瓶 压下分配器手把 调节流速开关 检查冰板厚度 |
| 接通电源后两个小时水箱水温没有下降认为不制冷 | 电源无电或电压过高 搅水电机、压缩机、散热电机均不工作 压缩机、散热电机不工作，搅水电机工作 压缩机不工作，散热电机、搅水电机工作 散热电机不工作 压缩机、散热电机正常工作，冷凝器没有温度 | 与电工联系 检查电源插头是否虚连 检查温控器连接头是否脱落 检查散热口与墙壁的距离，导致压缩机过热保护停机 更换散热电机 专业人员维修 |
| 接通电源后三个小时水箱水温下降但不结冰认为制冷缓慢 | 散热电机旋转缓慢 散热电机运转正常 冷凝器翅片有污物 压缩机不停机 | 更换散热电机 设备两侧通风是否顺畅 清洗冷凝器翅片 专业人员维修 |

六、扎啤机出沫的原因及排除方法

# 1、CO2减压器的压力调整

在确认CO2减压器工作正常的前提下，在低压表在0.2～0.3Mpa调整，最终使从分配器出酒口出来的酒不含气泡。

# 2、酒桶经晃动或滚动造成桶内压力异常升高

将桶内压力适当排出。尽量避免酒桶在运输后立即使用。

# 3、扎啤机制冷不正常，出现无冰板或冰板过厚

含电源问题、压缩机问题、散热系统问题、制冷剂泄漏等，请专业人员检修

# 4、搅水电机故障

含搅水电机损坏、搅水扇叶损坏或脱落

# 5、水箱水位偏低

加注清水，使不锈钢盘管完全被淹没。

# 6、酒头出酒速度过快

调整出酒流速至扎啤纯净透明，无冲击。

# 7、接酒方式不正确

使低温洁净的酒杯杯壁倾斜45°贴近酒头出口，并且酒头开关过程要快速简练。

# 8、酒路未定期清洗

使用专业扎啤机清洗剂，每7天左右清洗一次。

9、扎啤桶为刚更换或即将打空

10、酒质本身问题

在各种调整方式均进行无效后，请更换新的酒桶试验。

以上检查以“CO2减压器的压力调整”和“扎啤机制冷不正常”为最主要事项。

备注：如果间隔长时间不打酒，第1～2杯酒沫大是正常现象。

七、防止出沫的正确操作方法

为了打好每一杯酒，在打酒之前需要保证以下事项：

1、扎啤机已经连续通电1小时，制冷效果良好，水箱内水位已充分淹没蒸发器铜管和不锈钢盘管，搅水电机搅水效果良好，CO2减压器使用状态良好。

2、分配器和酒矛的胶圈没有损坏，没有串气现象。

3、扎啤桶非长途运输或剧烈晃动后立即使用。

4、扎啤杯洁净、低温，接酒方式为酒杯杯壁贴近酒头出口。

5、酒头出酒流速稳定，无旋转冲击现象。

在以上事项充分保证的前提下，扎啤机仍有出沫现象，请做以下调整：

# 1、检测扎啤冷却－输入输出系统和CO2输出系统的密闭情况

检测CO2钢瓶与CO2减压器的连接、CO2减压器本身、分配器进气口、分配器出酒口、不锈钢盘管的进酒口、不锈钢盘管的出酒口、酒头的进酒咀、酒头本身的密闭性，必须保证无任何酒、气的漏点。

# 2、CO2减压器与酒头的调整

如果减压器低压出气口压力已经超过0.3Mpa，将分配器卸下，用专用工具使扎啤桶泄压。

将分配器与酒桶酒矛的连接旋紧后，压下分配器手把，打开CO2钢瓶阀门，此时从分配器出酒口流向啤酒制冷盘管的酒管里会有很多气泡，这时顺时针旋转CO2减压器的减压杆，酒管内的气泡会逐渐减少、减小。将酒头流量调至最小，向前扳动手把打开酒头，排出少量酒后关闭酒头。观测酒管内是否仍有气泡，如果有，继续顺时针调整CO2减压器减压杆，直至酒管内无气泡。最终CO2减压器低压表的输出压力应在0.2～0.3Mpa之间。

备注：a.如果间隔长时间不打酒，第1～2杯酒沫大是正常现象。

b.在向桶内打气时，如果已调高压力即不可直接降低输出压力，否则会导致整桶酒出沫。需通过专用工具给酒桶泄压。

八、注意事项

1、本机安放平稳，严禁倒置、倾斜。

2、本机必须良好接地，移动时必须切断电源。

3、本机应置于阴凉通风处，严禁靠近热源，散热口距离墙壁25cm以上。

4、本机经长途运输后，需稳定3小时后方可启动。

5、经常检查水箱水位和水质。水位偏低时加水；水质不良时换水。

6、本机使用范围：

环境温度：16～32℃  空气湿度：<80%

九、装箱单

# 1、扎啤机主机1台；2、分配器1支；3、酒柱1套；4、酒头1只；

5、CO2减压器1块   6、透明酒管1米；7、增强软管1米；

8、闭口卡5只。

制造商：沈阳豪邦科技发展有限公司

电  话：024-229729771， 22930601

传  真：024-229729771

邮  箱：info@hbhibro.com  shenyanghibro@163.com

网  址：www.hbhibro.com   www.syhb.com.cn